关于划定从化区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围的公告（征求意见稿）

为规范从化区河湖管护，保障河道行洪安全和生态安全，依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国河道管理条例》《广东省水利工程管理条例》《从化区水务管理办法》等相关法律法规，结合《广州市从化区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划界确权工作实施方案》，现将我区划定河湖管理范围和水利工程管理与保护范围公告如下：

- 一、划界范围

- 涉及河道199条、水库95宗、小水电站145宗、水闸23宗、小型泵站19宗。

- 二、管理范围

（一）河道

流溪河主干流（包括流溪河水库、黄龙带水库库区至太平镇牛心岭）主河道两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、可耕地及两岸堤防背水坡30m以内的范围。吕田河、牛栏河（安山河）、玉溪水（楠木江）、汾田水（黄龙带水）、小海河、龙潭河（黎塘河）、鸭洞河主河道两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、可耕地及两岸堤防背水坡坡脚线外20m以内的范围。潖江（二）河主干流（三夹河口至聚龙庙）主河道两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、可耕地及两岸堤防背水坡坡脚线外20m。莲麻河和其他支流的主河道两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、可耕地及两岸堤防背水坡坡脚线外10m。

河涌管理范围为蓝线划定的范围。未划定蓝线的河涌，其管理范围为两岸堤防背水坡脚以外6m之间的全部区域。无堤防的河道，其管理范围根据历史最高洪水位或者设计洪水位确定。

- （二）水库

重要中型水库上游从坝轴线向上150m（不含工程占地、库区征地重复部分），下游从坝脚线向下200m，其他建筑物从工程轮廓线向外50m。

中型水库上游从坝轴线向上100m（不含工程占地、库区征地重复部分），下游从坝脚线向下150m；上下游均与坝头管理范围端线相衔接；大坝两端以第一道分水岭为界或距坝端200m；溢洪道（与水库坝体分离的）由工程两侧轮廓线向外50m，消力池以下向外100m；其他引水、电站厂房等建筑物的占地范围及其从工程轮廓线向外30m。

小型水库挡水、泄水、引水建筑物及电站厂房的占地范围及其从工程轮廓线向外20m，主、副坝下游坝脚线外50m。

水库坝址上游坝顶高程线或土地征用线以下的土地和水域。

（三）水闸

水闸工程各组成部分（包括上游引水渠、闸室、下游消能防冲工程和两岸连接建筑物等）的覆盖范围。

大型水闸上、下游1000m，两侧宽度200m；中型水闸上、下游300m，两侧宽度40m；小型水闸上、下游50m，两侧宽度30m。

其他灌区等水利工程管理范围，参照上述标准划定。

三、保护范围

水库、堤防、水闸和灌区的工程区、生产区的主体建筑物不少于200m，其他附属建筑物不少于50m；库区水库坝址上游坝顶高程线或者土地征用线以上至第一道分水岭脊之间的土地；中型渠道10m，小型渠道5m。

- 四、全区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围的边界埋设界桩，设立标示牌。

五、禁止任何公民、法人和其他组织擅自在河湖管理范围内从事可能危及行洪及工程安全的建设活动，违者依法从严查处。

六、此公告内容属于行业管理，不改变土地的权属，也不作为土地权属的证明材料。

七、本公告自印发之日起施行，有效期5年。

特此公告。

广州市从化区水务局

2020年XX月xx日